## Slide 1
Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením = SURDOPEDIE
Iva Jungwirthová
Raná péče Čechy

## Slide 2
Terminologické vymezení oboru
Klasifikace sluchového postižení podle různých kritérií
Etiologie
Diagnostika sluchových vad, screening, audiometrie; význam časné diagnostiky
Význam sluchu, důsledky sluchových vad

## Slide 3
Diagnostika sluchových vad, screening, audiometrie; význam časné diagnostiky
Kompenzace sluchu
Význam sluchu, důsledky sluchových vad

## Slide 5: Co je jak hlasité?
šepot – 20 dB
tichá řeč – 40 dB
normální řeč – 60 dB
křik – 80 dB
startující letadlo – 120 dB

## Slide 6: Co je jak vysoké?
melodie a rytmus řeči 125 – 500 Hz
samohlásky 250 – 500 Hz
většina souhlásek 500 – 1000 Hz
sykavky 2 – 4 kHz

## Slide 7: Ztráta sluchu
0-20 dB normální sluch
20-40 dB lehká nedoslýchavost
40-60 dB střední nedoslýchavost
60-80 dB těžká nedoslýchavost
80-100 dB velmi těžká nedoslýchavost
100-120 dB zbytky sluchu

## Slide 8: Audiogram s řečovým banánem

## Slide 9: Ucho

## Slide 10: Typy vad sluchu
Z hlediska místa poškození:
Převodní (někdy ji lze zmenšit)
Percepční – sensoneurální (nemůže
dojít ke zlepšení sluchu)
Smíšená/kombinovaná
Centrální
Oboustranná/jednostranná/asymetrická

## Slide 11: Typy vad sluchu
Z hlediska doby vzniku:
vrozené
získané
  prelingválně
  postlingválně
dědičné

## Slide 12: Etiologie sluchových vad
Genetické vady
Toxické látky v těhotenství nebo po porodu
Infekce matky v těhotenství (toxoplasmosa, cytomegalovirus, spalničky, herpes)
Infekce, která může poškodit mozek po porodu (meningitida nebo spalničky)
Nádorová onemocnění
Úrazy
Děti/dospělí

## Slide 13: Jak zjistíme, že dítě neslyší?
https://www.youtube.com/watch?v=fzDIq2ZM9Js

## Slide 14: Vyšetřovací metody
Děti
Otoakustické emise OAE!!!
BERA (NN BERA, CERA)
ERA-SSEP, PRO MASTER
Sluchové zkoušky, reaktometr
Audiometrie ve volném poli - video
Pozorování, videozáznam
VRA (podmíněná reakce na zvuk) - video
Dospělí a starší děti
Subjektivní tónová audiometrie - video
Slovní audiometrie /dětský percepční test
https://www.nepocujucedieta.sk/audiometria

## Slide 15: Screening sluchu OAE
Screeningová metoda, která již v porodnici určí, zda je pravděpodobně sluch
dítěte v pořádku https://www.youtube.com/watch?v=QvrBogzziXA
V případě, že jsou OAE výbavné, je sluch pravděpodobně lepší, než cca 35 – 40 dB
Pokud OAE „nevyjdou“, nejsou výbavné, opakují se ještě 1 – 2 x, pak je nutné
objektivní vyšetření sluchu
I v případě výbavných emisí, může mít dítě v budoucnosti vadu sluchu– PROČ?
I v případě výbavných OAE může mít dítě lehkou vadou sluchu – PROČ?

## Slide 16: Screening sluchu ABR
Alternativa k OAE – princip podobný EEG – měříme elektrickou aktivitu mozku
jako reakci na zvukové signály
V ČR není úplně běžná, používá se obvykle k ověření nevýbavných emisí OAE
https://www.youtube.com/watch?v=QTKvtKYLlQ8

## Slide 17: Statistické údaje – screening sluchu
Chart: Podíl dětí se screeningem podle data narození
| 2000-2004 | 2005-2009 | 2010-2012
A | 0.079365 | 0.33628 | 0.66667
N | 0.92063 | 0.66372 | 0.33333

## Slide 18: „“BERA, NN BERA, CERA
Vpravo při 500 Hz, 1, 2, 4 kHz bez odpovědi při 90 dB
vlevo při 500 Hz a 1 kHz odpověď při 90 dB, při 2 a 4 kHz bez odpovědi
BERA naznačen zbytek sluchu oboustranně při 125 dB
BERA odpověď vlevo 500 Hz – 90dB, 1 kHz – 80 dB, 2 kHz – 80 dB,
4 kHz – 70 dB
vpravo 500 Hz – 70 dB, 1 kHz – 60 dB, 2 kHz- 70 dB, 4 kHz – 55 dB
https://www.youtube.com/watch?v=TuKsBoFF8F4
dB

## Slide 19: „“SSEP
ERA – SSEP na f. 0.5-4 kHz:
vlevo 75-80-100-110 dB
vpravo 80-85-90-95 dB
EA (odhad.audiogram)
vlevo 60-70-95-105
vpravo 65-75-85-85
vpravo 65-75-85-85
Navigator Pro – Master na frekvencích 0.5- 4 kHz:
vlevo pouze 2 kHz – 105 dB
vpravo pouze 0.5 kHz – 110 dB
www.youtube.com/watch?v=bM7-0ukCnE4dB

## Slide 20: “Subjektivní metody“
https://www.youtube.com/watch?v=fzDIq2ZM9Js
Vizuálně podmíněná audiometrie VPA/VRA
Subjektivní tónová audiometrie
Dětský percepční test

## Slide 21: Jsou objektivní metody lepší než subjektivní?

## Slide 22: Jsou objektivní metody lepší než subjektivní?

## Slide 23: Jsou objektivní metody lepší než subjektivní?

## Slide 24: Jsou objektivní metody lepší než subjektivní?

## Slide 25: Chlapec 6 let, ve 3 letech neúspěšná KI

## Slide 26: Jsou objektivní metody lepší než subjektivní?

## Slide 27: Chlapec 6 let, ve 3 letech neúspěšná KI

## Slide 28: Cesta k přesné diagnóze
OAE – screening sluchu v porodnici
Objektivní vyšetření sluchu – BERA nebo SSEP
Vizuálně podmíněná audiometrie VPA/VRA.
.
.
.
.
Subjektivní tónová audiometrie
Dětský percepční test
.
.
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=l2PDPRfCm3M

## Slide 29: Diagnostický protokol v USA (ASHA 2004)
0 - 5 měsíců: objektivní vyšetření BERA (OAE, tympanometrie), BERA kostním vedením, behaviorální testy (frekvence sání)
5 – 24 měsíců: behaviorální testy (VRA)
25 – 60 měsíců: subjektivní audiometrie hravou formou, VRA, dětský percepční test
Nad 60 měsíců: subjektivní tónová audiometrie, slovní audiometrie
Pravidlo 1 – 3 – 6
V 1 měsíci jsou všechny děti po screeningu i po rescreeningu
Ve 3 měsících je stanovena diagnóza a mají sluchadla, poté už se obvykle nevyšetřuje elektrofyziologickými metodami
V 6 měsících mají všechny rodiny podporu rané péče
Diagnostický protokol v USA (ASHA 2004)

## Slide 30: Cesta k přesné diagnóze

## Slide 31
https://www.youtube.com/watch?v=f1eE1rrmyw0
https://tivi.cas.sk/video/2325854/aj-nepocujuce-dieta-je-perfektne-presvedcte-sa/
Důsledky vady sluchu

## Slide 32
Sluchadla závěsná
Sluchadlo kostní BAHA (převodní vady)
Kochleární implantát
Kompenzace sluchu

## Slide 33
Sluchadla
Oboustranně!
Digitální!
Čím dražší, tím lepší?
Celodenně!
Kontrolovat!
Stetoklip!
Tvarovka -pískání!
Baterie!
Upevnění!

## Slide 34
BAHA

## Slide 35
Kriteria
Kochleární implantát
Jaké podmínky musí dítě splňovat, aby mohlo dostat kochleární implantát? Kandidát kochleární implantace musí splňovat audiologická, logopedická a psychologická kritéria. Jeho sluchová ztráta musí být natolik velká, že ke kompenzaci vady nepostačuje použití ani nejvýkonnějších sluchadel. Dítě musí mít předpoklady k rozvoji mluvené řeči a musí být ochotno a schopno alespoň částečně spolupracovat při rehabilitaci. Rodiče musí s operací souhlasit a být dostatečně poučeni a mít realistické představy o možnostech svého dítěte a přínosu kochleárního implantátu, zároveň musí být ochotni spolupracovat při následné dlouhodobé rehabilitační péči. Sleduje se i celkový zdravotní stav dítěte, případná přítomnost dalšího postižení (dítě musí být schopné podstoupit operaci v celkové anestezii, v současné době operujeme i děti s kombinovaným postižením, např. hluchoslepé, s dětskou mozkovou obrnou, autismem, mentální retardací apod.).

## Slide 36
Kochleární implantát
Jaké podmínky musí dítě splňovat, aby mohlo dostat kochleární implantát? Kandidát kochleární implantace musí splňovat audiologická, logopedická a psychologická kritéria. Jeho sluchová ztráta musí být natolik velká, že ke kompenzaci vady nepostačuje použití ani nejvýkonnějších sluchadel. Dítě musí mít předpoklady k rozvoji mluvené řeči a musí být ochotno a schopno alespoň částečně spolupracovat při rehabilitaci. Rodiče musí s operací souhlasit a být dostatečně poučeni a mít realistické představy o možnostech svého dítěte a přínosu kochleárního implantátu, zároveň musí být ochotni spolupracovat při následné dlouhodobé rehabilitační péči. Sleduje se i celkový zdravotní stav dítěte, případná přítomnost dalšího postižení (dítě musí být schopné podstoupit operaci v celkové anestezii, v současné době operujeme i děti s kombinovaným postižením, např. hluchoslepé, s dětskou mozkovou obrnou, autismem, mentální retardací apod.).

## Slide 37
Kochleární implantát - kriteria
Audiologické podmínky – oboustranná hluchota nebo těžká nedoslýchavost, kdy lze očekávat u kochleárních implantátů větší přínos v porozumění řeči než u konvenčních sluchadel. Průměrné ztráty tónového audiometru na frekvencích 500, 1000, 2000 a 4000 jsou rovné nebo vyšší než 90 dB HL. Sluchadla s maximálním výkonem mají jen minimální efekt v rozumění řeči. Hodnoty sluchového prahu stanovené objektivními metodami jsou větší než 95 dB HL.
Není interní kontraindikace k provedení operace v celkové anestézii.
Nejsou známky floridních zánětlivých změn ve středouší.
Pomocí vyšetření HRCT je vyšetřena průchodnost hlemýždě
Neurologické vyšetření - neprokazuje poruchu vyšších etáží sluchové dráhy a CNS.
Psychologické vyšetření - uchazeč o kochleární implantát by měl mít schopnosti a vlastnosti, které umožní spolehlivé naprogramování řečového procesoru a využití kochleárního implantátu. Výsledky speciálních testů mají posoudit schopnost kandidáta absolvovat rehabilitační program a dobrou prognózu řečového rozvoje.

## Slide 38
Kochleární implantát - kriteria
Rodina - musí být podrobně informována o omezeních a rizicích kochleární implantace a má mít realistická očekávání. Souhlasí s povinnými pravidelnými kontrolami a aktivní účastí na pooperační rehabilitaci.
Rehabilitační péče - musí být dobře a předem zajištěna kombinací péče v místě bydliště s vedením a pravidelným sledováním pacienta v CKID. Celodenní užívání sluchadel a systematická rehabilitace sluchu a řeči jsou nezbytností.
Oboustranná implantace - primárně je indikována jednostranná implantace. Rodiče dětí, ev. dospělý pacient musí s implantací souhlasit při vědomí dlouhodobé ekonomické náročnosti udržování dvou systémů a limitované míře přínosu druhého přístroje. (Betka et al. 2012)
Za nevhodného kandidáta lze považovat každého uchazeče, který nesplňuje výše uvedená kritéria.

## Slide 39: Hezký den v Praze!